Правила Класса «Российский  детский национальный гоночный класс виндсерфинга»

1.       Вступление.

Российский детский национальный гоночный класс виндсерфинга – далее ДНК – класс парусных досок, предназначенный, для развития и популяризации  виндсерфинга в России для спортсменов моложе 16 лет. ДНК предназначен для гонок типа «курс-рейс» на закрытых и морских акваториях.

ДНК создан и развивается как класс, дающий возможность достигать высокого уровня персональной техники молодых спортсменов, начиная с 6 лет. Основной стратегической целью ДНК является массовое развитие соревновательной среды детского и юношеского виндсерфинга в России как одного из инструментов физического и морально-волевого воспитания подростков. Основной технической целью ДНК является подготовка юных спортсменов для дальнейшего участия в существующих взрослых классах парусной доски на территории РФ, международном детском классе Bic Techno 293 и олимпийском классе RS:X.

Основными требованиями к оборудованию класса являются низкая стоимость, возможность оперативно приобрести оборудование (срок ожидания: не более 5 рабочих дней с момента заказа внутри РФ) и нетребовательность к начальной  персональной технике участников. Одним из основных требований к оборудованию класса является также распространенность и доступность оборудования, необходимого для участия в классе, на территории РФ.

Корпус парусной доски ДНК является монотипным на период 4 года и может быть заменен на другой монотипный корпус по окончании этого периода. Монотипным считается корпус одной модели выпускаемый серийно одним производителем. На первый период с 2008 по 2010 год включительно корпусом для ДНК принята модель «Navigator - 300» компании ЗАО «Спорт Сэйлинг Технология».

Рангоут и парус в ДНК может быть любого производителя, если они удовлетворяют правилам обмера рангоута и паруса и амологирован (включен в Список Допущенного Оборудования) в ДНК. Правила обмера рангоута и паруса принимаются или изменяются одновременно с выбором корпуса доски ДНК.

Данное вступление носит информационный характер и предназначено для ознакомительных целей. Правила класса обязательные к исполнению, начинаются далее.

Раздел А. Общие положения и процедуры.

А.1.       ЯЗЫК.

А.1.1.    Официальный язык класса - русский.

А.1.2.    Слово «должен» означает обязательное требование, слово «может» означает разрешение.

А.2.       СОКРАЩЕНИЯ.

А.2.1.    ВФПС – ОО «Всероссийская Федерация Парусного Спорта.

ФВК – МОО «Федерация по виндсерфингу и кайтсерфингу».

ФДВ – МОО “Федерация детского виндсерфинга”.

ППГ – Международные правила парусных гонок.

А.3.       ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

А.3.1.    Национальным контролирующим органом класса является ВФПС при содействии с ФВК.

А.3.2.    Управление классом и функции ассоциации класса берет на себя ФДВ.

А.4.       ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ КЛАССА.

А.4.1.    Все изменения или дополнения в Правилах Класса регистрируются в ВФПС в установленном ВФПС порядке.   Органы управления ДНК должны избегать изменений и дополнений Правил Класса чаще, чем один раз в четыре года.

А.5.       УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ.

А.5.1.    Для изготовителей корпуса и оборудования ДНК классовый взнос не назначается.

А.5.2.    Настоящими правилами класса ДНК корпусом класса утверждается модель «Navigator-300» производства компании ЗАО «Спорт Сэйлинг Технология». Смена модели корпуса или производителя корпуса не должна производится чаще, чем один раз в четыре года.

А.5.3.    Паруса и рангоут, разрешенные для использования в классе ДНК, могут быть любого производства, но должны соответствовать правилам обмера и должны быть включены в список оборудования, одобренного классом.

А.5.4.    Любой спортсмен, импортер, дистрибьютор оборудования  или производитель может подать заявку в произвольной форме на включение паруса или рангоута в Список Утвержденного Оборудования Мерителю ДНК и предоставить указанное оборудование  для контрольного обмера. Меритель производит обмер согласно Приложению 1 «Инструкция Мерителю» и при соответствии оборудования Правилам Класса допускает к использованию, маркируя его своим знаком. Если обмеренное оборудование серийного производства и соответствует Правилам класса, то Меритель подает информацию о нем в ФДВ для включения в список одобренного оборудования.

А.6.       НОМЕРА НА ПАРУСЕ.

А.6.1.    Каждый парус участника соревнований должен нести номер участника, знак ДНК и (если необходимо) знак зачетной группы, который размещается непосредственно над знаком класса.

А.6.2.    В ДНК принята сквозная нумерация. Т.е. номера не должны повторятся. Для получения номера на парусе участнику ДНК необходимо обратиться в ФВК или в ФДВ.

А.6.3.    Девочки, участвующие в гонках ДНК должны нести на парусе красный ромб, одинаковый на обеих сторонах паруса, над номером, со стороной ромба не менее 150 мм.

А.6.4.    Номер в ДНК состоит только из цифр. Разрешается  использовать обозначение страны или региона до номера участника.

А.7.       СООТВЕТСТВИЕ ПРАВИЛАМ КЛАССА.

А.7.1.    Оборудование считается не соответствующим Правилам Класса как в случае не соответствия собственно оборудования, так и в случае такого изменения Правил Класса, что оборудование, соответствующие предыдущим Правилам перестало им соответствовать после изменения Правил.

А.8.       ИНСПЕКЦИИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ.

А.8.1.    Меритель на соревнованиях:

-          должен убедиться что оборудование, используемое участниками, включено в Список Утвержденного Оборудования, оно не было изменено или доработано с нарушением Правил Класса;

-          при сомнении в соответствии Правилам класса, провести обмер оборудования с использованием любых разумных методов для проверки соответствия оборудования Правилам Класса, включая сравнение со стандартным оборудованием, образцом или другим оборудованием, предъявленным к инспекции.

-          при выявлении оборудования с такими несоответствиями Правилам Класса, которые Меритель сочтет выходящими за погрешности производства, Меритель должен сообщить о таких отклонениях Главному Судье соревнований.

-          при предъявлении к инспекции на соревнованиях оборудования, не включенного в Список Допущенного Оборудования, Меритель действует согласно Приложению 1 «Инструкция Мерителю».

Раздел Б. Правила допуска снаряжения и проведение гонок.

Б.1.       ЗАЧЕТНЫЕ ГРУППЫ.

В гонках ДНК имеют право участвовать дети, не достигшие возраста 17 лет на 31 декабря текущего года. При проведении соревнований в ДНК кроме общего зачета должны быть выделены следующие зачетные группы:

– «Дивизион 5.0 мальчики» - В эту группу входят мальчики, гоняющиеся на парусах размером до 5.0 м.кв.(или менее) и не достигшие возраста 15 лет на 31 декабря текущего года.

– «Дивизион 5.0 девочки» - В эту группу входят девочки, гоняющиеся на парусах размером до 5.0 кв.м. (или менее) и не достигшие возраста 15 лет на 31 декабря текущего года.

– «Дивизион 6.8 юноши» - В эту группу входят юноши, гоняющиеся на парусах размером до 6.8 м.кв.

– «Дивизион 6.8 девочки» - В эту группу входят девушки, гоняющиеся на парусах размером до 6.8 кв.м.

Б.2.       КОМАНДА.

Б.2.1.    Команда парусной доски состоит из одного человека.

Б.3.       ПЕРСОНАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ.

Б.3.1.  Обязательные требования к персональному снаряжению:

-          Каждый участник соревнований должен быть одет во время гонок в спасательный жилет промышленного производства с положительным запасом плавучести в пресной воде не менее 4 кг.

-        Вес не намокшей одежды и персонального снаряжения участника не должен превышать 4 кг.

Б.3.2.   Персональное дополнительное снаряжение (гидрокостюм, трапеция, спасательный жилет и т.д.) может быть не включено в Список утвержденного или одобренного оборудования.

Б.4.       РЕКЛАМА.

Б.4.1.    Реклама на оборудовании участника наносится согласно требованиям Кодекса о рекламе ISAF по категории С.

Б.5.       КОРПУС.

Б.5.1.    Допускается использование одного корпуса в течение одних соревнований, за исключением случаев невосстановимого повреждения или утраты. Решение о допуске другого корпуса к соревнованиям принимается Главным Судьей соревнований.

Б.5.2.    Вес корпуса не должен быть менее 12.5 кг без шверта, плавника, степса и петель. Взвешивание корпуса разрешается проводить во влажном состоянии после стекания воды не менее 10 минут в вертикальном положении. При несоответствии этому требованию  на корпус в любом видимом месте должен быть установлен и надежно закреплен корректирующий груз.

Б.5.3.    Изменения и обслуживание корпуса.

-          изменения в конструкции и материалах корпуса за исключением случаев ремонта с сохранением обводов запрещены;

-          разрешено восстановление мягких накладок (падсов) до исходных размеров при ремонте и их изменение.

Б.6.       ВЫСТУПАЮЩИЕ ЧАСТИ КОРПУСА.

Б.6.1.    В одной гонке разрешено использовать один плавник. В соревновании разрешено использовать не более 2-х плавников.  Плавник может быть не включен в Список Утвержденного Оборудования. Плавник должен быть не длиннее 46 см. Ограничений на конструкцию и материал плавника нет.

Б.6.2.    В соревнованиях класса может использоваться только такой шверт, которым укомплектован утвержденный корпус.

Б.6.3.    Главным судьей соревнований может быть разрешена замена плавника или шверта  в случае утраты или серьезного повреждения.

Б.7.       РАНГОУТ.

Б.7.1.    В течение одной гонки разрешено использовать один комплект рангоута, включая удлинитель и степсовую шайбу. В течение одних соревнований разрешено использовать два комплекта рангоута. Главный Судья соревнований может разрешить замену рангоута в случае утраты или серьезного повреждения в течение гонки.

Б.7.3.    Разрешено использовать мачты, состоящие не более чем из двух частей. Мачта должна быть круглой в любом поперечном сечении. Содержание углеволокна в мачте не должно превышать 60%. При отсутствии заводской маркировки Меритель соревнований может оценить содержание углеволокна в мачте любым доступным ему способом. Корректировать оригинальный вес мачты какими-либо способами запрещено.

Б.7.4.    В дополнение к мачте разрешено использовать один удлинитель.  Общая величина удлинения таким удлинителем не должна превышать 40 см.

Б.7.5.    Использование гиков с любым содержанием углеволокна (carbon) запрещено.

Б.7.6.    Использование летучих блоков на гике (шкотовых летучек) разрешено, использование летучих блоков на мачте (галсовых летучек) – запрещено.

Б.7.7.    Могут использоваться любые трапеционные петли по выбору спортсмена.

Б.8.       ПАРУСА.

Б.8.1.    К соревнованиям допускаются  паруса из Списка одобренного оборудования, либо вновь обмеренные Мерителем ДНК.

Б.8.2.    В течение одной гонки разрешено использовать один парус. В течение соревнований разрешено использовать не более двух парусов.

Б.8.3.    Парус должен содержать не более 7 сквозных лат и быть без упоров (камберов). Запрещено использовать камберные паруса.

Б.8.4.    Ширина паруса по гику, заявленная производителем не должна превышать 2200 мм.

Б.8.5.    Максимальная площадь паруса – 6.8 квадратных метра, вычисленная методом, описанным в Приложении 1.

Б.8.6.     Максимальная площадь паруса для зачетной группы «Дивизион 5.0 мальчики» и «Дивизион 5.0 девочки» - 5.0 квадратных метра, вычисленная методом, описанным в Приложении 1.

Б.8.7.     Обозначения на парусе:

-    Все цифры номера и буквы обозначения страны или региона должны быть одного цвета. Цвет должен быть синий, красный или черный.  На прозрачных парусах разрешается несение номера только на одной стороне правого галса; при несении номера на обеих сторонах паруса цифры и буквы на правом галсе должны быть над левым галсом. Минимальная высота цифр номера – 230 мм, минимальное расстояние между цифрами.номера – 45 мм. Рекомендованное размещение номера – между 3 и 4 (сверху) латами, как возможно близко от задней шкаторины.

-     Обязательное размещение знака класса и зачетной группы между второй и третьей (сверху) латами. Цвет знака класса должен быть красный.

Составил: Воногов К.П.